КЕРАМИЧНИ ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ

Керамичната облицовка CREATON – една чудесна защита за всеки дом.

Една от най-прогресивните системи в строителството е технологията на вентилируемите фасади. Вентилируемата, или както още я наричат окачената фасада – това е система, състояща се от облицовка, топлоизолация и метална (алуминиева) подконструкция (в редки случаи дървена). Принципът на системата се състои в това, че технологичното разстояние, оставено между топлоизолацията и облицовката обезпечава свободно движение на въздушния поток. Така естественото движение на въздуха в пространството между керамиката и топлоизолацията осигурява на стената постоянно да е суха, не позволявайки образуване на конденз и влага. Именно този въздушен промеждутък снижава загубите на топлина, явявайки се в ролята на температурен буфер: температурата на въздуха в него е с 3-4 градуса по-висока от температурата извън сградата. Слоевете в системата - отвън навътре - са разположени в ред на намаляване на показателя на топлопредаване, а съпротивлението им на паропроникване нараства.

Вентилируемите керамични фасади се състоят от следните компоненти:

НОСЕЩА СТЕНА

Стената е опорната точка за цялата система. При изграждане на окачената фасада, съществените параметри, които се следят са отклонението на стената по вертикал и хоризонтал, а също така и отклоненията при ъглите. Всичко това налага геодезическо заснемане преди изпълнението на работния проект.

От важно значение за избора на скрепителни средства е материала, от който е изпълнена стената и евентуално степента на износването му.

ПОДКОНСТРУКЦИЯ

Състои се от специални носещи “T”-профили, които се захващат към стената с ъглови планки или специални конзоли. Ролята на подконструкцията е:

- да преразпредели натоварването от окачената фасада на опорната стена;

- да осигури достатъчно отстояние на керамиката от стената, с цел полагане на топлоизолацията;

- да осигури необходимото пространство за циркулация на въздуха.

ТОПЛОизолация

Важно значение има изборът на  топлоизолация. Този слой задължително се изпълнява от едностранно каширана минерална вата на плочи с по-голяма плътност – нормално 50-80 кг/м2 за каменната вата и 23-25 кг/м2 за стъклената вата. Това е нужно за предотвратяване на смъкването й по стената на сградата с течение на времето и е начин да се противодейства на температурните колебания. Едностранната кашировка на ватата със стъклен воал позволява свободното извеждане на парите от сградата и не допуска набиването на прах в нея при циркулацията на въздуха, което би довело до влошаване на нейните топлотехнически характеристики. Топлоизолационният слой защитава стената от замръзване, изравнява температурните й колебания и възпрепятства появяване на деформации, особено неблагоприятно влияещи на високите сгради. По този начин се увеличава продължителността на експлоатация на носещите стени в реконструирани сгради и съкращава разходите по ново строителство. Топлоизолацията  увеличава и топлоакумулиращата способност на стената. Стена с външна топлоизолация изстива 6 пъти по-бавно от стена с вътрешна такава. Друго преимущество е повишение на звукоизолацията в широкоспектърния диапазон над два пъти.

При нашите климатични условия минималната препоръчителна дебелина на ватата е от 100 до 120 мм.

ОКАЧВАЩА КОНСТРУКЦИЯ

Окачващата конструкция може да се изпълни по една от следните системи:

- “Adaptiv system” - система с алуминиев фугов профил в черен цвят, за плочи над 80 см. дължина, т. е. голямоформатни плочи;

- “BAS system” – най-използваната система с алуминиев фугов профил в черен цвят, универсална - за всички видове плочи;

- “Clasic system” профил с EPDM уплътнение на фугата;

- „Т – gasket system” – с комбиниран профил играещ ролята и на носещ и окачващ – най-евтин вариант на окачване.

Чрез окачващия профил се образува т. нар. вертикален растер на фасадата, който се чете като вертикални фуги. Фугите могат да бъдат негативни или да равнят с повърхността на керамиката. От друга страна могат да са с различна ширина – 2 мм, 8 мм, 20 мм или 40 мм. Най-често използваните фуги са негативните на 8 мм. Архитектът решава ширината и цвета на фугата, а също така дали да бъде метална или EPDM, отворена или затворена. Фугата осигурява пълна водоплътност на фасадата или т. нар. „rain screen“.

Методът на закачване позволява използването на плочи с най-разнообразен растер, давайки възможност на фантазията на архитектите за оформяне на сградата.

ВъздушНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ КЕРАМИКАТА И ВАТАТА

Въздушното пространство работи на принципа на тягата – въздухът в него се движи заради разликата в налягането и не позволява събиране на атмосферна и вътрешна влага на повърхността на стената. Снижават се загубите на топлина от сградата 3-3,5 пъти. Оптималната ширина на жлеба е 30 мм.

КЕРАМИЧНА ОБЛИЦОВКА

Керамичната облицовка CREATON се осъществява от плочи с определени размери, които заедно с окачващия профил образуват т. нар. растер на фасадите. Най- използваните растери на плочи са с височини 200, 250, 300 и 400 мм. и дължини до 1200 мм. Голямоформатните плочи са с височини 500 и 600 мм. и дължина до 1 600 мм. Могат да се поръчат плочи на всякаква дължина между 300 и 1 600 мм., например 1 237 мм. Изпичането на керамиката при температура от около 1 200Со гарантира нейната ниска водопопиваемост, мразоустойчивост и устойчивост на цвят.

По-важните технически показатели на керамични фасади CREATON (Германия) са:

- Висока устойчивост на счупване и огъване, както и устойчивост на удари, причинени от вятър при условия на високо и ниско налягане;

- Мразоустойчивост – плочите се изпитват на определен брой замразявания и размразявания;

- Огнеустойчивост;

- Водонепропускливост - за осигуряване на трайна защита на долните слоеве;

- Ниска водна абсорбция – около 3 %;

- Висока устойчивост на химическа корозия – смог, киселинен дъжд;

- Ниска стойност на тегло – средно 33-35 кг/м2;

- Ниска топлопроводимост;

- Самопочистване след дъжд;

- Начина на изпичане на керамиката гарантира цвят, който не се променя с течение на времето под действие на UV-лъчи;

- Не изисква разходи за поддръжка;

- Възможност за демонтаж на произволна плочка от стената без да се налага демонтажа на тези над или около нея, т. е. лесно изваждане на единични плочи – за ревизия, окабеляване и др.;

- Качество на високо ниво, посрещащо изискванията на архитект и инвеститор;

- Звукопоглъщане 15 dB;

- Гаранция за керамиката – 30 години;

- Наличие на фугови вертикални профили, обиращи водата при дъжд и предпазване на топлоизолацията от намокряне. Фуговите профили не позволяват и при силен вятър да бъде отвята топлоизолацията под плочите, което се наблюдава при подобни „керамични системи”;

- Екологичен продукт – естествена глина.

Облицовката с керамика е защита на цялата конструкция от неблагоприятни атмосферни въздействия, като през лятото играе роля и на слънцезащитен екран.